ExAO

Objectif :

Mesurer au cours du temps, la quantité de dioxygène présent dans une enceinte renfermant des asticots.

Matériel :

Console VTT ; sonde à dioxygène ; oxymètre ; boîte de pellicule photos et son couvercle ; logiciel « Compliss SVT » ; PC ; asticots blancs.

Important :

Avant de manipuler, il faut préparer l’enceinte dans laquelle seront insérés les asticots.

Prenez le bouchon de la boîte de pellicule photos et retournez-le. Découpez à l’aide d’un cutter, le long de la bordure montrée ci-dessous.

La surface représentée en blanc correspond à la surface découpée qui permettra d’introduire la sonde dans la boîte de pellicule photos. A l’aide d’une lime à métaux, ou d’un papier de verre à grain fin, poncer le pourtour de l’ouverture ainsi créée. Cette étape est très importante, car si le pourtour de l’ouverture est mal poncé, alors la grille de la  sonde risque de s’arracher quand on enlèvera la sonde du bouchon de la boîte de pellicule photos.

Manipulations :

- Reliez la console VTT d’une part à l’ordinateur via le câble série (ou USB à condition d’avoir installé au préalable les drivers sur l’ordinateur) et d’autre part au secteur.

- Allumez la console VTT (en appuyant sur le bouton en haut à gauche de la console) puis allumez l’ordinateur.

- Lancez le logiciel « Compliss SVT »

(un écran particulier représentant un ordinateur relié à une interface apparaît sur l’écran de la console VTT.

- Branchez l’oxymètre sur l’une des quatre voies de la console VTT (Y1 ou Y2 ou Y3 ou Y4)

- Placez le connecteur présent sur l’oxymètre du côté de l’unité « % » pour réaliser des mesures dans l’air.

- Laissez s’écouler un temps d’environ 10 minutes avant de poursuivre, ceci pour que la sonde soit « fonctionnelle ».

- Si l’écran qui apparaît n’est pas divisé en deux fenêtres, cliquez sur l’icône       (=acquisition) située en haut au milieu de l’écran

(l’écran se divise en deux fenêtres : celle de gauche présente les axes d’un graphique et deux onglets : [Paramétrage] et [Affichage]. Celle de droite présente un fond blanc avec 6 onglets : [Graphique], [Tableau], [Compte Rendu], [Vidéo], [Afficheur], [Aide].

- Cliquez sur l’onglet [Afficheur] situé en bas à droite de la fenêtre droite

(la valeur « 0.00 » apparaît dans la fenêtre de droite.

- Cliquez sur l’icône        et  sélectionnez « Oxymètre Air »

(la valeur mesurée par l’oxymètre s’affiche dans la fenêtre de droite.

- Etalonnez la sonde : tournez lentement la mollette présente sur l’oxymètre de sorte que la valeur « 20,9 » s’affiche dans la fenêtre droite du logiciel.

- Cliquez sur l’onglet [Graphique] situé en bas à gauche de la fenêtre droite

(un fond blanc apparaît dans la fenêtre de droite.

- Dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône            (=oxymètre air) et tout en maintenant

appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur l’un des points noirs à l’extrémité de l’axe des ordonnées du graphique.

- Toujours dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône           (=temps) et tout en maintenant

 appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur le point noir à l’extrémité de l’axe des abscisses du graphique

(ce graphique représentera donc la mesure de la quantité de dioxygène en fonction du temps.

- Sous le graphique présent dans la fenêtre de gauche, cliquez dans l’espace « Durée d’acquisition », effacez la valeur indiquée et tapez le nombre 10

(l’acquisition durera donc 10 min. (puisque l’unité « minute » est inscrite à côté de la valeur « 10 »).

- Fermez la boîte de pellicule photos à l’aide du bouchon percé.

- Enfoncez dans le trou du bouchon, la sonde jusqu’à la limite inférieure de l’étiquette grise

(l’enregistrement obtenu jouera le rôle d’enregistrement témoin.

- Cliquez sur l’icône       (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

(une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de la manipulation (ex : absence d’asticots) et cliquez sur [Lancer]

(les axes d’un graphique apparaissent dans la fenêtre de droite et la manipulation débute. Une fenêtre à fond gris apparaît en haut à droite et indique le temps qui s’écoule ainsi que la concentration de dioxygène en temps réel.

- Une fois la manipulation terminée, retirez la sonde du bouchon et enlevez le bouchon.

- Vous pouvez modifier l’aspect de la courbe obtenue (couleur, tracé…), modifier la couleur de fond du graphique, modifier le nom des axes, ajouter des annotations ou un titre au graphique : VOIR PAGE INTERNET (sur le site de l’académie de Besançon) « UTILISATION DU LOGICIEL COMPLISS ».

- Enregistrez la courbe en cliquant sur l’icône         (=enregistrer) en haut à gauche de l’écran

(une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de l’enregistrement dans l’espace « Nom » puis appuyez sur la touche [ENTER].

- Répétez les étapes 8, 9 et attendez que la valeur affichée soit « 20,9 » (=valeur de départ). Si vraiment la valeur ne revient pas à « 20,9 », réalisez un nouvel étalonnage de la sonde comme indiqué dans l’étape 10.

- Répétez l’étape 11.

- Cliquez sur l’onglet [Paramétrage] présent sur la fenêtre de gauche pour revenir aux paramètres d’acquisition.

- Cliquez sur l’icône        (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

(une fenêtre apparaît.

- Cliquez sur [Remplacer les données déjà acquises dans] si vous désirez réaliser une manipulation qui remplace la précédente ou cliquez sur [Nouvelle manipulation] si vous désirez ajouter sur le même graphique une nouvelle manipulation (Quelque soit votre choix, n’oubliez pas de préciser le nom de la nouvelle manipulation. Ex : présence d’asticots).

REMARQUE : ne cliquez pas tout de suite sur [Lancer] !!!

- Placez dans la boîte de pellicule photos une grosse quantité d’asticots blancs de sorte à ce qu’ils remplissent les deux tiers de la boîte.

- Fermez l’enceinte avec le bouchon percé et enfoncez la sonde dans le trou du bouchon jusqu’à la limite inférieure de l’étiquette grise.

- Cliquez sur [Lancer] présent sur la fenêtre où vous avez indiqué le nom de la manipulation.

- Une fois la manipulation terminée, recommencez les étapes 19 à 21.

Astuce

Il est possible de mettre en évidence le rejet de dioxyde de carbone par les asticots en même temps que l’on enregistre leur consommation de dioxygène.

Matériel nécessaire :

Eau de chaux ; tulle

Manipulations :

- Versez au fond de la boîte de pellicule photos, un peu d’eau de chaux (très concentrée) sur une hauteur très faible de 1 à 2 mm (le but étant d’avoir peu d’eau de chaux pour qu’elle sature rapidement).

- Placez un peu de tulle (si nécessaire le replier sur lui-même pour créer des mailles encore plus fines) qui sera coincé par le bouchon percé de la boite, qui permettra de recevoir les asticots et qui empêchera (à quelques exceptions près) que ces derniers ne tombent dans l’eau de chaux.

- Fermez le bouchon pour coincer le tulle.

- Placez les asticots dans le tulle.

- Enfoncez la sonde dans le bouchon percé sur environ 5mm de hauteur (de sorte qu’il n’y pas d’air qui puisse entrer ou sortir).

- Lancez l’acquisition.

# Text boxes

1

2