ExAO

Objectif :

Mesurer au cours du temps, la quantité de dioxygène présent dans une enceinte renfermant des poissons.

Matériel :

Console VTT ; sonde à dioxygène ; oxymètre ; enceinte Jeulin « respiration animale » ; logiciel « Compliss SVT » ; PC ; 2 poissons rouges ; petits cailloux.

Manipulations :

- Branchez l’oxymètre sur l’une des quatre voies de la console VTT (Y1 ou Y2 ou Y3 ou Y4)

- Placez le connecteur présent sur l’oxymètre du côté de l’unité « mg/L » pour réaliser des mesures dans l’eau.

- Reliez la console VTT d’une part à l’ordinateur via le câble série (ou USB à condition d’avoir installé au préalable les drivers sur l’ordinateur) et d’autre part au secteur.

- Allumez la console VTT (en appuyant sur le bouton en haut à gauche de la console) puis allumez l’ordinateur.

- Lancez le logiciel « Compliss SVT ».

(un écran particulier représentant un ordinateur relié à une interface apparaît sur l’écran de la console VTT.

- Si l’écran qui apparaît n’est pas divisé en deux fenêtres, cliquez sur l’icône        (=acquisition)      située en haut au milieu de l’écran

(l’écran se divise en deux fenêtres : celle de gauche présente les axes d’un graphique et deux onglets : [Paramétrage] et [Affichage]. Celle de droite présente un fond blanc avec 6 onglets : [Graphique], [Tableau], [Compte Rendu], [Vidéo], [Afficheur], [Aide].

- Cliquez sur l’onglet [Afficheur] situé en bas à droite de la fenêtre droite

(la valeur « 0.00 » apparaît dans la fenêtre de droite.

- Cliquez sur l’icône       et sélectionnez « Oxymètre Eau »

(la valeur mesurée par l’oxymètre s’affiche dans la fenêtre de droite.

- Mesurez la température de l’eau de l’aquarium où se trouvent les poissons rouges à l’aide d’un thermomètre.

- Déterminez, à l’aide du tableau ci-dessous, la valeur correspondant à la quantité de dioxygène présente dans l’eau, à la température mesurée dans l’aquarium des poissons rouges.

| T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) | T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) | T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14,2 | 11 | 10,70 | 22 | 8,50 |
| 1 | 13,8 | 12 | 10,40 | 23 | 8,40 |
| 2 | 13,4 | 13 | 10,20 | 24 | 8,30 |
| 3 | 13,1 | 14 | 10,00 | 25 | 8,10 |
| 4 | 12,7 | 15 | 9,80 | 26 | 8,00 |
| 5 | 12,4 | 16 | 9,60 | 27 | 7,90 |
| 6 | 12,1 | 17 | 9,40 | 28 | 7,80 |
| 7 | 11,8 | 18 | 9,20 | 29 | 7,60 |
| 8 | 11,5 | 19 | 9,00 | 30 | 7,50 |
| 9 | 11,2 | 20 | 8,80 | . | . |
| 10 | 10,9 | 21 | 8,70 | . |  |

- Etalonnez la sonde : tournez lentement la mollette présente sur l’oxymètre de sorte que la valeur relevée précédemment s’affiche dans la fenêtre droite du logiciel.

- Cliquez sur l’onglet [Graphique] situé en bas à gauche de la fenêtre droite

( un fond blanc apparaît dans la fenêtre de droite.

- Dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône           (=oxymètre eau) et tout en maintenant

appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur l’un des points noirs à l’extrémité de l’axe des ordonnées du graphique.

- Toujours dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône          (=temps) et tout en maintenant 

appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur le point noir à l’extrémité de l’axe des abscisses du graphique

(ce graphique représentera donc la mesure de la quantité de dioxygène (présente dans l’eau) en fonction du temps.

- Sous le graphique présent dans la fenêtre de gauche, cliquez dans l’espace « Durée d’acquisition », effacez la valeur indiquée et tapez le nombre 10

(l’acquisition durera donc 10 min (puisque l’unité « minute » est inscrite à côté de la valeur « 10 »).

- Remplissez l’enceinte Jeulin au 2/3 à l’aide de petits cailloux, de l’élément avec la tige rouge et d’un élément plastique gris (livré avec l’enceinte Jeulin), de sorte à ce que les petits cailloux soient bloqués

(ceci permet de réduire le volume de l’enceinte pour mettre en évidence plus rapidement la consommation de dioxygène lorsque les poissons seront dans l’enceinte.

- Plongez l’enceinte Jeulin dans l’aquarium pour la remplir complètement d’eau de l’aquarium

(cette démarche est nécessaire pour ne pas qu’il y ait d’air dans l’enceinte Jeulin, ce qui pourrait ensuite fausser les résultats.

ATTENTION : L’EAU DE L’AQUARIUM DOIT DATEE D’ENVIRON 15 JOURS (ceci pour que l’eau ne soit plus saturée en dioxygène).

- Fermez le couvercle de l’enceinte Jeulin.

- Placez la sonde dans le trou du couvercle de l’enceinte prévu à cet effet (boucher les autres trous avec du scotch) sans l’enfoncer de trop (juste pour qu’il n’y ait pas d’entrée et de sortie d’air).

(l’enregistrement obtenu jouera le rôle d’enregistrement témoin.

- Cliquez sur l’icône       (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

(une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de la manipulation (ex : absence de poissons) et cliquez sur [Lancer]

(les axes d’un graphique apparaissent dans la fenêtre de droite et la manipulation débute. Une fenêtre à fond gris apparaît en haut à droite et indique le temps qui s’écoule ainsi que la concentration de dioxygène en temps réel.

- Une fois la manipulation terminée, retirez la sonde du couvercle de l’enceinte et ouvrez le couvercle.

- Versez l’eau présente dans l’enceinte Jeulin dans l’aquarium en essayant de ne pas faire trop de remous (faites attention à bien maintenir les cailloux présents dans l’enceinte pour ne pas qu’ils tombent dans l’aquarium).

- Vous pouvez modifier l’aspect de la courbe obtenue (couleur, tracé…), modifier la couleur de fond du graphique, modifier le nom des axes, ajouter des annotations ou un titre au graphique : VOIR PAGE INTERNET (sur le site de l’académie de Besançon) « UTILISATION DU LOGICIEL COMPLISS ».

- Enregistrez la courbe en cliquant sur l’icône         (=enregistrer) en haut à gauche de l’écran

( une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de l’enregistrement dans l’espace « Nom » puis appuyez sur la touche [ENTER].

- Répétez les étapes 7, 8 et attendez que la valeur affichée soit la valeur affichée après étalonnage de départ. Si vraiment la valeur qui s’affiche ne correspond pas à la valeur de départ, répétez l’étape 11.

- Répétez l’étape 12.

- Cliquez sur l’onglet [Paramétrage] présent sur la fenêtre de gauche pour revenir aux paramètres d’acquisition.

- Cliquez sur l’icône       (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

(une fenêtre apparaît.

- Cliquez sur [Remplacer les données déjà acquises dans] si vous désirez que cette nouvelle manipulation remplace la précédente ou cliquez sur [Nouvelle manipulation] si vous désirez ajouter sur le même graphique cette nouvelle manipulation (Quelque soit votre choix, n’oubliez pas de préciser le nom de la nouvelle manipulation. Ex : en présence de poissons).

REMARQUE : ne cliquez pas tout de suite sur [Lancer] !!!!!!

- Répétez l’étape 17.

- A l’aide d’une épuisette, prélevez deux poissons rouges dans l’aquarium et les placer dans l’enceinte Jeulin

(de l’eau va déborder de cette dernière, ce qui est normal.

- Fermez le couvercle de l’enceinte Jeulin.

- Placez la sonde dans le trou du couvercle de l’enceinte prévu à cet effet (boucher les autres trous avec du scotch) sans l’enfoncer de trop (juste pour qu’il n’y ait pas d’entrée et de sortie d’air).

- Cliquez sur [Lancer] présent sur la fenêtre où vous avez indiqué le nom de la manipulation.

- Lors de l’acquisition, si les poissons restent immobiles, tirez légèrement sur la tige rouge qui dépasse de l’enceinte

(ceci va faire remonter légèrement l’élément gris qui repose sur les petits cailloux et va toucher les poissons : théoriquement, ces derniers devraient donc se déplacer. Ceci permettra l’homogénéisation du milieu.

- Une fois la manipulation terminée, retirez la sonde du couvercle de l’enceinte et ouvrez le couvercle.

- Versez dans l’aquarium, l’eau ainsi que les poissons présents dans l’enceinte Jeulin.

- Recommencez les étapes 24 et 25.